## Slide 1: ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», ЦНППМ Фестиваль центров образования «Точка роста» Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ СШ № 9
Использование оборудования центра ествественно-научной направленности «Точка роста» при реализации программы дополнительного образования по химии «Занимательные опыты с веществами вокруг нас»
Автор:
Кукушкина
Татьяна Ивановна,
учитель химии
МОУ СШ № 9
г. о. Переславль-Залесский, 2023

## Slide 2: Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ СШ № 9
Кабинет химии в центре «Точка роста»

## Slide 3: Оборудование Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» МОУ СШ № 9
1) Цифровая (компьютерная) лаборатория (ЦЛ), программно-аппаратный комплекс, датчиковая система — комплект учебного оборудования, включающий, регистрирующих значения различных физических величин.
2)Датчик температуры платиновый – простой и надёжный датчик, предназначен для измерения температуры в водных растворах и в газовых средах. Имеет различный диапазон измерений от –40 до +180 ◦С. Технические характеристики датчика указаны в инструкции по эксплуатации .
3)Датчик температуры термопарный предназначен для измерения температур до 900 ◦С. Используется при выполнении работ, связанных с измерением температур пламени, плавления и разложения веществ.

## Slide 4
4)Датчик оптической плотности (колориметр) –предназначен для измерения оптической плотности окрашенных растворов (рис. 1) . Используется при изучении тем «Растворы», «Скорость химических реакций», определении концентрации окрашенных ионов или со-единений .В комплект входят датчики с различной длиной волн полупроводниковых источников света: 465 и 525 нм . Объём кюветы составляет 4 мл, длина оптического пути — 10 мм.
5)Датчик рН предназначен для измерения водородного показателя (рН). В настоящее время в школу поступают комбинированные датчики, совмещающие в себе стеклянный электрод с электродом сравнения, что делает работу по измерению водородного показателя более комфортной. Диапазон измерений рН от 0―14 . Используется для измерения водородного показателя водных растворов в различных исследованиях объектов окружающей среды.
6)Датчик электропроводности предназначен для измерения удельной электропроводности жидкостей, в том числе и водных растворов веществ. Применяется при изучении теории электролитической диссоциации, характеристик водных растворов .
7)Датчик хлорид-ионов используется для количественного определения содержания ионов хлора в водных растворах, почве, продуктах питания . К датчику подключается ионоселективный электрод (ИСЭ) (рабочий электрод), потенциал которого зависит от концентрации определяемого иона, в данном случае от концентрации анионов Cl– . Потенциал ИСЭ определяют относительно электрода сравнения, как правило, хлорсеребряного.

## Slide 5: Цифровая лаборатория Z.LABS и цифровой микроскоп

## Slide 6: Использование оборудования при реализации программы дополнительного образования
Курс рассчитан на 180 часов. Программа разработана на 2 года обучения, занятия проводятся по 3 часа в неделю (108 часов) – первый год обучения, 2 часа в неделю (72 часа) – второй год обучения.
На занятиях осуществляется постановка эксперимента,
поиск информации по имеющимся источникам, ИКТ,
проектная, исследовательские деятельность.

## Slide 7: Содержание программы
Раздел 1. Введение – 8 часов
Теория (3 ч). Формирование группы. Знакомство с химией, как наукой о веществах и их превращениях. Знакомство с химическим оборудованием и веществами для опытов. Изучение правил по технике безопасности при нахождении в кабинете химии и при проведении опытов.
Практика (5 ч). Практические работы: «Химическое оборудование и реактивы», «Техника безопасности в химической лаборатории».
Раздел 2. Вступление в мир веществ – 30 часов
Теория (20 ч). Как устроены вещества, и какие превращения с ними произошли. Признаки химических реакций. Типы химических реакций. Условия, влияющие на скорость химических реакций. Катализ. Катализаторы.
Практика (10 ч). Опыты, доказывающие движение частиц вещества: растворение веществ в разных растворителях. Химические превращения соединений меди. Практическая работа: «Изменение скорости химической реакции под влиянием разных факторов».
Раздел 3. Мир неорганических веществ – 63 часа
Теория (36 ч). Какие бывают неорганические вещества. Самое необыкновенное вещество – вода. Кислоты. Индикаторы. Едкие щёлочи и другие гидроксиды. Соли, но не все соленые. Металлы создают цвета, цветы, огни. Уголь, графит и углекислый газ.
Практика (27 ч). Практическая работа: «Вода – универсальный растворитель», «Выращиваем кристаллы», «Свойства карбонатов», «Пищевые добавки», «Свойства соединений углерода».
Раздел 4. Основы химии – 13 часов
Теория (3 ч). Значение периодической системы Д.И.Менделеева через изучение истории происхождения названий химических элементов. Знакомство с достижениями ученых –химиков.
Практика (10 ч). Создание презентаций на тему: Химические элементы. Великие ученые-химики».
Раздел 5. Опыты с растворами – 8 часов
Теория (6 ч). Решение практических задач на растворы.
Практика (2 ч). Практическая работа «Приготовление растворов разной концентрации».
Раздел 6. Химия в повседневной жизни – 32 часа
Теория (20 ч). Домашняя аптечка. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Экология жилища. Маркировка упаковок пищевых и гигиенических продуктов; товарные знаки. Строительные материалы.
Практика (12 ч). Экскурсия на химическое производство. Практические работы: «Лекарства для домашней аптечки», «Экологические строительные материалы для нашего дома», «Здоровое питание», «Косметика и средства личной гигиены для меня». Создание презентаций. Выступление перед аудиторией.
Раздел 7. Химия и экология – 19 часов
Теория (13 ч). Способы решения разных типов задач. Подготовка итоговых продуктов. Подведение итогов.
Практика (6 ч). Подготовка выступлений для участия в научно-практической конференции. Решение тестовых заданий и задач с экологическим содержанием.
Решение экспериментальных задач по химии. Участие в акции «Марш парков».

## Slide 8: Пример тем, изучаемых с помощью оборудования центра «Точка роста»

## Slide 9: Работа с оборудованием на занятиях по программе дополнительного образования
Ребята 6 класса из кружка по программе Точка роста «Занимательные опыты с веществами вокруг нас» провели лабораторную работу «Определение температуры кристаллизации вещества».
Работа выполнялась с использованием оборудования: цифровая лаборатория по химии Z. LABS:мульти датчик для химического мониторинга беспроводной, температурный датчик.

## Slide 10: Работа с оборудованием на занятиях по программе дополнительного образования

## Slide 11: Щелочность стиральных порошков
Результаты Herr klee Результаты Tide Результаты BiMax
С помощью оборудования, поступившего по программе «Точка Роста», была выполнена исследовательская работа «Стиральные порошки. Насколько они эффективны?»

## Slide 12: Представление результатов исследовательской работы на областной научно-исследовательской конференции
Обучающаяся центра "Точка роста" МОУ СШ 9 Диана В. (научный руководитель Кукушкина Т.И.) стала призёром (3 место) областной научно-исследовательской конференции, прошедшей 1 апреля на базе ГОУ ЯО «Средней школы «Провинциального колледжа» г Ярославля.

## Slide 13: Применение цифрового микроскопа

## Slide 14: Знакомство педагогического коллектива с возможностями использования оборудования центра «Точка роста»

## Slide 15: Олимпиадное движение
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по химии.
Олимпиада естественнонаучной направленности «Астра» для обучающихся 5-9-х классов. Олимпиада прошла на базе центра «Точка роста».
Региональный этап Всероссийской олимпиады по естественнонаучной грамотности

## Slide 16
С П А С И Б О
З А
В Н И М А Н И Е !